## Slide 1: 2. Fejezet : Számrendszerek
The Architecture of Computer Hardware and Systems Software: An Information Technology Approach
3. kiadás, Irv Englander
John Wiley and Sons 2003
Wilson Wong, Bentley College
Linda Senne, Bentley College

## Slide 2: Miért bináris?
Korai számítógépek decimális számábrázolást használtak:
  Mark I és ENIAC
Neumann János javasolta a bináris számábrázolást (1945)
  egyszerűbb a számítógépek megvalósítása
  utasítások és adatok tárolásához is
  ezt egyaránt használjuk
Természetes kapcsolat a
kétállású kapcsolók és Bool logikai
értékek, ill. műveletek között
Be | Ki
Igaz | Hamis
Igen | Nem
1 | 0

## Slide 3: Számolás és aritmetika
Decimális vagy tízes alapú számrendszer
  Eredet: számolás az ujjakon
  “Digit” (számjegy) digitus latin szóból ered, jelentése “ujj”
Alap: a számrendszerben használt számjegyek száma, a nullát is beleértve
  Példa: 10-es alapban 10 számjegy van, 0-tól 9-ig
Bináris vagy 2-es alapú
Bit (aritmetikai számjegy): 2 számjegy, 0 és 1
Oktális vagy 8-as alapú: 8 számjegy, 0-tól 7-ig
Hexadecimális vagy 16-os alapú:
16 számjegy, 0-tól F-ig
  Példák: 1010 = A16; 1110 = B16

## Slide 4: Bitek kezelése a gyakorlatban
A bit-eket általában csoportokban tárolják és módosítják
  8 bit = 1 byte
  4 byte = 1 word/szó (a legtöbb rendszerben)
Számítási műveletek során a számábrázolásra használt bit-ek száma
  befolyásolja az eredmény pontosságát
  korlátozza a számítógép által kezelhető számok nagyságát (ill. azok számát).

## Slide 5: Számok, ill. azok értékének fizikai reprezentációja
Különböző számjegyek, ugyanaz az érték
  Rovás írás: IIIII
  Római: V
  Arab: 5
Különböző alapok, ugyanazok az értékek
  510
  1012
  123

## Slide 6: Számrendszerek
Római: pozíció vagy helyiérték független, (helyiérték nélküli)
Modern: helyiértékes jelölésen alapszik
  Decimális számrendszer: helyiértékes számábrázolás, 10 hatványain alapszik
  Bináris rendszer: helyiértékes számábrázolás, 2 hatványain alapszik
  Oktális rendszer: helyiértékes számábrázolás, 8 hatványain alapszik
  Hexadecimális rendszer: helyiértékes számábrázolás,16 hatványain alapszik

## Slide 7: Helyiértékes számábrázolás: 10-es alap
Helyi érték | 101 | 100
Érték | 10 | 1
Számítás | 4 x 10 | 3 x1
Összeg | 40 | 3
1-esek
10-esek
43 = 4 x 101 + 3 x 100

## Slide 8: Helyiértékes számábrázolás : 10-es alap
Helyi érték | 102 | 101 | 100
Érték | 100 | 10 | 1
Számítás | 5 x 100 | 2 x 10 | 7 x1
Összeg | 500 | 20 | 7
1-esek
10-esek
527 = 5 x 102 + 2 x 101 + 7 x 100
100-asok

## Slide 9: Helyiértékes számábrázolás: Oktális
6248 = 40410
Helyi érték | 82 | 81 | 80
Érték | 64 | 8 | 1
Számítás | 6 x 64 | 2 x 8 | 4 x 1
Decimális összeg | 384 | 16 | 4
64-esek
8-asok
1-esek

## Slide 10: Helyiértékes számábrázolás: Hexadecimális
6.70416 = 26.37210
Helyi érték | 163 | 162 | 161 | 160
Érték | 4.096 | 256 | 16 | 1
Számítás | 6 x 4.096 | 7 x 256 | 0 x 16 | 4 x 1
Decimális összeg | 24.576 | 1.792 | 0 | 4
4.096-osok
256-osok
1-esek
16-osok

## Slide 11: Helyiértékes számábrázolás: Bináris
Helyi érték | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
Érték | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Számítás | 1 x 128 | 1 x 64 | 0 x 32 | 1 x16 | 0 x 8 | 1 x 4 | 1 x 2 | 0 x 1
Decimális összeg | 128 | 64 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0
1101 01102 = 21410

## Slide 12: Ábrázolható értékek száma
R = BK, ahol
  R = ábrázolható értékek száma (range)
  B = számrendszer alapja (base)
  K = számjegyek száma
1. Példa: 10-es alap, 2 számjegy
  R = 102 = 100 különböző szám (0…99)
2. Példa: 2-es alap, 16 számjegy
  R = 216 = 65.536 vagy 64K
  16 bit-es PC 65.536 különböző értéket képes tárolni

## Slide 13: Bitek decimális terjedelme
Bit-ek | Számjegyek | Terjedelem
1 | 0+ | 2 (0 és 1)
4 | 1+ | 16 (0-15)
8 | 2+ | 256
10 | 3+ | 1.024 (1K)
16 | 4+ | 65.536 (64K)
20 | 6+ | 1.048.576 (1M)
32 | 9+ | 4.294.967.296 (4G)
64 | 19+ | ~ 1,6 x 1019 (16 x 1018 [exa])
128 | 38+ | ~ 2,6 x 1038

## Slide 14: Számrendszer alapja (base, radix)
Alap:
  A számrendszerben számábrázoláshoz szükséges szimbólumok száma
A nagyobb alap több számjegyet igényel
  10-es alap: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
  2-es alap: 0,1
  8-as alap: 0,1,2,3,4,5,6,7
  16-os alap: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

## Slide 15: Szimbólumok száma vs. számjegyek száma
Egy adott szám ábrázolásához a nagyobb alap esetén
  több szimbólum szükséges
  de kevesebb számjegy kell
1. Példa:
  6516 10110 1458 110 01012
2. Példa:
  11C16 28410 4348 1 0001 11002

## Slide 16: Számolás 2-es alappal
Bináris szám | Egyenérték |  |  |  | Decimális szám
 | 8-asok (23) | 4-esek (22) | 2-esek (21) | 1-esek (20) | 
0 |  |  |  | 0 x 20 | 0
1 |  |  |  | 1 x 20 | 1
10 |  |  | 1 x 21 | 0 x 20 | 2
11 |  |  | 1 x 21 | 1 x 20 | 3
100 |  | 1 x 22 |  |  | 4
101 |  | 1 x 22 |  | 1 x 20 | 5
110 |  | 1 x 22 | 1 x 21 |  | 6
111 |  | 1 x 22 | 1 x 21 | 1 x 20 | 7
1000 | 1 x 23 |  |  |  | 8
1001 | 1 x 23 |  |  | 1 x 20 | 9
1010 | 1 x 23 |  | 1 x 21 |  | 10

## Slide 17: 10-es alapú összeadó tábla
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 stb | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
310 + 610 = 910

## Slide 18: 8-as alapú összeadó tábla
+ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 
2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 
4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
38 + 68 = 118
(nincs se 8 se 9 természetesen)

## Slide 19: 10-es alapú szorzótábla
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
3 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 
4 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 
5 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 
6 |  | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 
7 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 
 |  |  |  |  | stb. |  |  |  |  |  | 
310 x 610 = 1810

## Slide 20: 8-as alapú szorzótábla
x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 
1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
2 |  | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 | 
4 |  | 4 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 
5 |  | 5 | 12 | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 | 
6 |  | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 44 | 52 | 
7 |  | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 | 
38 x 68 = 228

## Slide 21: Összeadás
Alap | Feladat | Legnagyobb egyjegyű szám
Decimális | 6 +3 | 9
Oktális | 6 +1 | 7
Hexadecimális | 6 +9 | F
Bináris | 1 +0 | 1

## Slide 22: Összeadás
Alap | Feladat | Átvitel | Eredmény
Decimális | 6 +4 | 10 | 10
Oktális | 6 +2 | 8 | 10
Hexadecimális | 6 +A | 16 | 10
Bináris | 1 +1 | 2 | 10

## Slide 23: Bináris aritmetika
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
+ |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 24: Bináris aritmetika
Összeadás
  Bool XOR-t és AND-et használ
Szorzás
  AND
  Shift (eltolás)
Osztás
+ | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 10
x | 0 | 1
0 | 0 | 0
1 | 0 | 1

## Slide 25: Bináris aritmetika: Bool logika
Bool logika véges aritmetika nélkül
  EXCLUSIVE-OR (kizáró vagy)
    “1” az output ha nem mindegyik bemenet értéke “1”
  AND (carry bit)
    “1” az output ha mindegyik bemenet értéke “1”
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
+ |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 26: Bináris szorzás
Bool logika véges aritmetika nélkül
  AND (carry bit)
    “1” az output ha mindegyik bemenet értéke “1”
  Shift (eltolás)
    Egy szám eltolása bármelyik alapban balra egy jeggyel, az egyenlő az alappal való szorzással
    Egy szám eltolása bármelyik alapban jobbra egy jeggyel, az egyenlő az alappal való osztással
    Példák:
1010 eltolva balra = 10010 | 1010 eltolva jobbra = 110
102 eltolva balra = 1002 | 102 eltolva jobbra = 12

## Slide 27: Bináris szorzás
 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 |  | x |  | 1 | 0 | 1 | 
 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | Első hely
 |  |  |  |  | 0 |  | Második hely
 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | Harmadik hely (szorzandó bitjei eltolva eggyel feljebb a harmadik helyen)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eredmény (AND)

## Slide 28: Bináris szorzás
 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
 |  |  |  |  | x |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Második helyiértékhez tartozik (szorzandó bitjei eltolva egy helyiértékkel balra ~ 2-vel megszoroztuk)
 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 3. helyiértékhez tartozik (24)
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 6. helyiérték (25)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Eredmény (AND) Megjegyzés: a 0 a végén, az első helyen nem lett leírva.
megjegyzés: többszörös carry lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 29: Bináris szorzás
 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1
 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 30: Konvertálás 10-es alapból
Kitevő Alap | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
2 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
8 |  |  |  | 32.768 | 4.096 | 512 | 64 | 8 | 1
16 |  |  |  |  | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1
Hatvány tábla

## Slide 31: 10-es alapból 2-esbe
4210 = 1010102 |  |  |  |  |  |  | 
Kitevő Alap | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
2 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Egész |  | 42/32= 1 |  |  |  |  | 
Maradék |  |  |  |  |  |  | 
10/16 = 0
10
10/8 = 1
2
2/4 = 0
2
2/2 = 1
0
0/1 = 0
0
10

## Slide 32: 10-es alapból 2-esbe
10-es alap | 42 | 
2 ) | 42 | ( 0 Legkisebb helyi-értékű bit
2 ) | 21 | ( 1
2 ) | 10 | ( 0
2 ) | 5 | ( 1
2 ) | 2 | ( 0
2 ) | 1 | ( 1 Legnagyobb helyi-értékű bit
2-es alap |  | 101010
Maradék
Hányados

## Slide 33: 10-es alapból 16-osba
5.73510 = 166716 |  |  |  |  | 
Kitevő Alap | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
16 | 65.536 | 4.096 | 256 | 16 | 1
 |  | 1 | 6 | 6 | 7
Egész |  | 5.735 /4.096 = 1 | 1.639 / 256 = 6 | 103 /16 = 6 | 7
Maradék |  | 5.735 – 4.096 = 1.639 | 1.639 –1.536 = 103 | 103 – 96 = 7 | 

## Slide 34: 10-es alapból 16-osba
10-es alap | 5.735 | 
16 ) | 5.735 | ( 7 Legkisebb helyi-értékű bit
16 ) | 358 | ( 6
16 ) | 22 | ( 6
16 ) | 1 | ( 1 Legnagyobb helyi-értékű
16 ) | 0 | bit
16-os alap | 1667 | 
Hányados
Maradék

## Slide 35: 10-es alapból 16-osba
10-es alap | 8.039 | 
16 ) | 8.039 | ( 7 Legkisebb helyi-értékű bit
16 ) | 502 | ( 6
16 ) | 31 | ( 15
16 ) | 1 | ( 1 Legnagyobb helyi-értékű
16 ) | 0 | bit
16-os alap | 1F67 | 
Hányados
Maradék

## Slide 36: 8-as alapból 10-esbe
72638 | = 3.76310 |  |  | 
Kitevő | 83 | 82 | 81 | 80
 | 512 | 64 | 8 | 1
 | x 7 | x 2 | x 6 | x 3
Decimális összeg | 3.584 | 128 | 48 | 3

## Slide 37: 8-as alapból 10-esbe
72638 | = 3.76310 |  |  |  |  | 
7 x 8 |  |  |  |  |  | 
56 | + 2 = | 58 x 8 |  |  |  | 
 |  | 464 | + 6 = | 470 x 8 |  | 
 |  |  |  | 3760 | + 3 = | 3.763

## Slide 38: 16-os alapból 2-esbe
A nibble (négy bites szó) megközelítés
  Hexadecimálist könnyebb írni és olvasni, mint binárist
  Miért hexadecimális?
    Operációs rendszer, ill. hálózati hibák esetén a rend-szer a hibaeseményhez tartózó adatokat hexadecimális formában jelenít meg. (~ ismeretlen memóriatartalom)
16-os alap | 1 | F | 6 | 7
2-es alap | 0001 | 1111 | 0110 | 0111

## Slide 39: Törtek
Tizedespont vagy alappont
  Tizedespont a 10-es alapban
  Binárispont a 2-es alapban
Nincs tökéletes alakja a törteknek különböző számrendszerekben
  Pontos átalakítás nem mindig lehetséges

## Slide 40: Tizedestörtek
Rakjuk eggyel jobbra a tizedespontot
  Jelenség: a szám megszorzódik a számrendszer alapjával
  Példa: 139.010 139010
Rakjuk eggyel balra a tizedespontot
  Jelenség: a szám osztódik a számrendszer alapjával
  Példa: 139.010 13.910

## Slide 41: Törtek: 10-es és 2-es alap
Helyi érték | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4
Érték | 1/10 | 1/100 | 1/1000 | 1/10000
Számítás | 2 x 1/10 | 5 x 1/100 | 8 x 1/1000 | 9 x1/1000
Összeg | 0,2 | 0,05 | 0,008 | 0,0009
0,1010112 = 0,67187510
Helyi érték | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6
Érték | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64
Számítás | 1 x 1/2 | 0 x 1/4 | 1x 1/8 | 0 x 1/16 | 1 x 1/32 | 1 x 1/64
Összeg | 0,5 |  | 0,125 |  | 0,03125 | 0,015625
0,258910

## Slide 42: Törtek: 10-es és 2-es alap
Nincs általános összefüggés az 1/10k és 1/2k típusú törtek között
  Ennek következtében néhány 10-es alapban ábrázolható szám nem ábrázolható 2-es alapban
  De minden 1/2k formájú törtet tudunk ábrázolni 10-es alapban
Tört átalakítása két alap között akkor ér véget
  Ha van racionális megoldás vagy
  Ha a kívánt pontosságot elértük

## Slide 43: Kevert számalakítás
Egész és tört részeket külön kell konvertálni
Alappont (tizedes pont): rögzített viszonyítás az átalakításhoz
  A bal oldalon lévő számjegy egységnyi minden alapban
  B0 mindig 1, alaptól függetlenül